## Slide 1: ენერგო შესრულების ხელშეკრულების (EPC) სპეციალისტის მოდული

## Slide 2: დაწყებამდე - რას ნიშნავს EPC სპეციალისტის მოდული
შესავალი EPCფინანსურ კონცეფციაში
ინსტრუმენტი პოტენციური ენერგო პროექტების სტანდარტიზებული და სისტემატიური შეფასებისთვის
მისი საშუალებით შესაძლებელია EPC გავლენის გათვალისწინება ენერგო ეფექტურობაზე და განახლებად ენერგიაზე
უნარების ამაღლების თვის პრაქტიკული და შესაფერისი ინსტრუმენტი
აგებულია (NPV და IRR) სხვა სასწავლო მასალების კონცეფციის საფუძველზე
მოდული მოიცავს …
მოდულში არ შედის …
EPC-ს ყველა სამუშაოს ამომწურავი და სრულყოფილი სია
სამეცნიერო კვლევა შეფასების სხვადასხვა მეთოდების შედარებით და „საუკეთესო მეთოდის“ შეთავაზებით
მისადაგებული ყველა ქვეყანაზე ადგილობრივი პირობების თვალსაზრისით
EPC კონტრაქტების ან პროცესების ანალიზის სქემა

## Slide 3: სწავლების შედეგები
მოდულის დასრულების შემდეგ მონაწილეს უნდა შეეძლოს:
  ახსნას რა არის EPC და როგორ შეუძლია კომპანიას მისი გამოყენება
  სხვადასხვა სახის EPC ხელშეკრულებებს შორის განსხვავების დადგენა
  ზოგადი ცოდნა EPC-ს პროცესების შესახებ და თუ რა გავლენას ახდენს მასზე დაფინანსება
  EPC უპირატესობებისა და მისი მამოძრავებელი ძალების დადგენა
  ევროკავშირის EPC ბაზრის შესახებ ზოგადი წარმოდგენა

## Slide 4: შინაარსის მიმოხილვა
1
რა არის EPC და ვინ არინ მონაწილეები?
2
EPC ხელშეკრულების ტიპები
2A
საერთო დანაზოგები
2B
გარანტირებული დანაზოგები
2B.1
დეტალური უპირატესობები
7
პრაქტიკული მაგალითები
6
EPC და ევროკავშირი
8
მაგალითები და შემთხვევები
3
EPC პროცესი
4
EPC ფინანსირება
5
EPC ბარიერები

## Slide 5: შინაარსის მიმოხილვა
1
რა არის EPC და ვინ არინ მონაწილეები?
2
EPC ხელშეკრულების ტიპები
2A
საერთო დანაზოგები
2B
გარანტირებული დანაზოგები
2B.1
დეტალური უპირატესობები
7
პრაქტიკული მაგალითები
6
EPC და ევროკავშირი
8
მაგალითები და შემთხვევები
3
EPC პროცესი
4
EPC ფინანსირება
5
EPC ბარიერები

## Slide 6: რა არისEPC?
EPC ნიშნავს ენერგო შესრულების ხელშეკრულებას (Energy Performance Contracting)
მისი არსი საკმაოდ მარტივია: სხვა უმეტესი ენერგო ეფექტურობის ფინანსირების მეთოდების მსგავსად, პირს შეუძლია ინვესტირება ახალ ენერგო სისტემებში სამომავლო ხარჯების დაზოგვის საშუალებით. თუმცა, EPC-ს ფარგლებში, ხარჯების დაზოგვა გარანტირებულია იმ ორგანიზაციის მიერ რომელიც ახორციელებს ღონისძიებებს და ფინანსირებას.
1
Source: EESI2020 Facilitator Guideline and Trust EPC South: EPC Basics & Financing

## Slide 7: ცნება
“ენერგო შესრულების ხელშეკრულება არის ენერგო ეფექტურობის ფინანსირების ორგანიზებისთვის საჭირო მექანიზმი. EPC-ში შედის ენერგო მომსახურების კომპანია (ESCO)რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა სახის მომსახურებას, მაგ. ფინანსები და ენერგო დანაზოგების გარანტირება. ESCO-ს ანაზღაურება დამოკიდებულია გარანტირებული დანაზოგების მიღწევაზე. ეს კომპანია მონაწილეობს ენერგო დანაზოგების აღრიცხვისა და დამოწმების პროცესში თანხების უკან დაბრუნების დროს.
Source: https://ec.europa.eu/energy/en/content/energy-performance-contracting
1

## Slide 8: შესაბამისი მონაწილეები
EPC მომწოდებელი
ესკოები არიან ენერგო სერვისების მომწოდებლები
კლიენტი
შენობის ან ობიექტის მესაკუთრე რომელიც დაინტერესებულია ენერგო-ეფექტურობის ზომების გატარებაში
ენერგო მომწოდებელი
EPC დამხმარე(არასავალდებულო) -
საკონსულტაციო კომპანიები
ნოუ-ჰაუსა და გამოცდილების გადაცემა კლიენტისთვის. EPC-ს წარმომადგენელს შეუძლია იყოს შუამავალი კლიენტსა და ესკოს შორის
საფინანსო ინსტიტუტი (არასავალდებულო)
შეიძლება იყოს ტრადიციულად ბანკი, სპეციალიზი-რებული საფინანსო დაწესებულება ან სამთავრობო ინსტრუქცია (სუბსიდიები)
ენერგიის მომწოდებელი
EPC ხელშეკრულება
1
Sources: http://www.transparense.eu/eu/trainings/eu-manual

## Slide 9: EPC მოწყობის მაგალითი
კლიენტი
ESCO (EPC მომწოდებელი)
სესხის მომწოდებელი/ინვესტორი
ენერგო მომწოდებელი
ენერგია
ქვითრები
ახორციელებს ეფექტურობის
ღონისძიებებს იძლევა ხარჯების
დაზოგვის გარანტიას
გადახდები
სესხის ან სუბსიდიის
უზრუნველყოფა
იხდის სესხს
EPC შუამავალი
EPC ექსპერტიზა
გადახდა
Source: https://www.eib.org/attachments/pj/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.pdf
*არსებობს სხვა EPC მოწყობის
ფორმაც
იძლევა სესხის გადახდის
გარანტიას
1

## Slide 10: მოკლე მიმოხილვა
ენერგო შესრულების ხელშეკრულება ამცირებს ენერგო ეფექტურობის ინვესტიციების ტექნიკური შესრულების რისკებს, შესაბამისად დადებით გავლენას ახდენს ფინანსური რისკების შეფასებაზე.
  შესაძლოა გადაჭრას საკრედიტო ისტორიის არქონის პრობლემა კლიენტებისათვის.
  შესაძლოა მოაგვაროს სახსრების (საკუთარი/სესხის) ხელმისაწვდომობის საკითხი.
EPC პროექტები წარმატებით ხორციელდება საჯარო და კერძო სექტორში
EPC გამოყენება შესაძლებელია „სწრაფ“ ან უფრო ფართომასშტაბიან, ამბიციურ პროექტებში
დაფინანსება შესაძლოა გამოწვევა იყოს თუ ადგილობრივი ბანკები ვერ ენდობიან ამ მოდელს
Source: http://www.buildup.eu/sites/default/files/content/Mobilising_investment_EE_FINAL.pdf
1

## Slide 11: აქტივაცია!
ვინ იქნება EPC ხელშეკრულების პოტენციური კლიენტი?
რა არის ESCO?

## Slide 12: შინაარსის მიმოხილვა
1
რა არის EPC და ვინ არინ მონაწილეები?
2
EPC ხელშეკრულების ტიპები
2A
საერთო დანაზოგები
2B
გარანტირებული დანაზოგები
2B.1
დეტალური უპირატესობები
7
პრაქტიკული მაგალითები
6
EPC და ევროკავშირი
8
მაგალითები და შემთხვევები
3
EPC პროცესი
4
EPC ფინანსირება
5
EPC ბარიერები

## Slide 13: EPC ხელშეკრულების ტიპები
არსებობს 2 ძირითადი EPC მოდელი რომელიც გამოიყენება ევროპულ ქვეყნებში:
  საერთო დანაზოგი (მაღალი რისკი)
  გარანტირებული დანაზოგი (გამოიყენება უფრო ხშირად)
გარანტირებული დანაზოგი
საერთო დანაზოგი
ESCO ქმნის და ახორციელებს პროექტს, იძლევა ენერგო დანაზოგის მიღწევის გარანტიას
დანაზოგები იყოფა წინასწარ განსაზღვრული პროცენტულობით
თუ დანაზოგი გარანტირებულ დონეს აღემატება, მაშინ დამატებითი დანაზოგი ნაწილდება ESCO-სა და კლიენტს შორის. თუმცა, თუ გარანტირებულ დონეზე ნაკლებია, მან უნდა მისცეს კლიენტს კომპენსაცია
არსებობს გარკვეული განსხვავება საგადასახადო მოწყობაში, ძირითად ტექნიკურ მიმართულებებსა და ენერგო დანაზოგების მიმართვასა და გადანაწილებაში.
2
NOT EXHAUSTIVE
Sources: http://www.transparense.eu/eu/trainings/eu-manual (pg. 10)

## Slide 14: საერთო დანაზოგები
კლასიკური დაზოგვის შემთხვევაში, ESCO:
უზრუნველყოფს ფინანსირებას
იღებს თავის თავზე შესრულების, საპროცენტო განაკვეთების და მზარდი კომუნალური ხარჯების რისკებს
იმის გამო, რომ კლიენტი არ არის ვალდებული გადაიხადოს ენერგო დაზოგვის ღონისძიებებისთვის (რომელიც ფინანსდება ESCO-ს მიერ), ის არ იძლევა დაზოგვის გარანტიას.
კლიენტს, როგორც წესი, არ უწევს დამატებითი კომუნალურების გადახდა იმასთან შედარებით, რასაც ის იხდიდა ხელშეკრულების დასრულების დროს.
გადახდა დაკავშირებულია მიმდინარე ენერგო მატარებლების ფასებთან
უფრო შეეფერება განვითარებად ბაზრებს და მოზრდილ ენერგო პროვაიდერებს (რადგან მათ უნდა გამოყონ დაფინანსება)
2A
Sources: http://www.transparense.eu/eu/trainings/eu-manual (pg. 9)

## Slide 15: გარანტირებული დანაზოგები
იმის გამო, რომ EPC მომწოდებელი იძლევა გარკვეული ენერგო დანაზოგების მიღწევის გარანტიას და თავად კისრულობს შესრულებისა და მოწყობის მთლიან რისკებს, მას როგორც წესი, არ სურს დამატებითი საკრედიტო რისკის გათვალისწინება.
კლიენტები პირდაპირ ფინანსდებიან ბანკების ან საფინანსო ინსტიტუტების მიერ.
თუ დანაზოგები არასაკმარისია საფინანსო ვალდებულების დასაფარად, EPC-ს მომწოდებელი იძლევა იმის გარანტიას, რომ დანაზოგები დაფარავს განსხვავებას, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გათვალისწინებულ რისკებს.
თუ დანაზოგები გადააჭარბებს გარანტირებულ დონეს, კლიენტი როგორც წესი მიიღებს სულ მცირე 50%-იან დანაზოგს. გადახდები ჩვეულებრივ დაანგარიშდება საბაზისო წლის ფასების საფუძველზე.
შეეფერება ძირითადად განვითარებულ საბანკო სისტემების მქონე ქვეყნებს, რომლებშიც კარგად არის ცნობილი ფინანსირებისა და ტექნიკური ექსპერტიზის საკითხები და ხელს უწყობს მომწოდებლებისა და საფინანსო სექტორის ხანგრძლივ ზრდა-განვითარებას.
2B
Sources: http://www.transparense.eu/eu/trainings/eu-manual (pg. 8)

## Slide 16: EPC-ში ტიპიური ხარჯების დანაზოგი
აქ ჩვენ ვხედავთ , როგორ ხდება EPC ხელშეკრულებით დანაზოგების წარმოება.
ამ შემთხვევაში, დანაზოგებით სარგებლობს ორივე მხარე, კლიენტიც და EPC-ს პროვაიდერიც.
ხელშეკრულების დასრულების შემდეგ მთლიანი სარგებელი მიდის კლიენტთან. ხელშეკრულება ESCO-სა და კლიენტს შორის მოიცავს ხარჯების დაზოგვის გარანტიებს და ასევე პროექტის განხორციელებისა და ოპერირების ტექნიკურ და ფინანსურ რისკებს, რომლის ტიპიური ხანგრძლივობა არის 5-დან 15 წლამდე.
2B
Source: Trust EPC South: EPC Basics & Financing (pg. 67)

## Slide 17: ენერგო შესრულების რისკის გადატანა/ტრანსფერი
Source: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106624/kjna28716enn.pdf page 44
აქ ვხედავთ იმას, თუ როგორ შეიძლება EPC-ს საშუალებით რისკების გადანაწილება.
1. მარჯვენა კუთხეში, რისკების გადანაწილება გავს იმას, რასაც შეიძლება პირი ელოდებოდეს გარანტირებული დაზოგვის ხელშეკრულების შემთხვევაში. ESCO იღებს შესრულების მთლიან რისკს საკუთარ თავზე.
2. მარჯვნიდან მარცხნივ მოცემულია კლიენტზე გარკვეული შესრულების რისკის გადანაწილება, რაც უფრო მეტად გავს საერთო დანაზოგის ხელშეკრულებას.
2B

## Slide 18: EPC ხელშეკრულების ტიპები
ზოგიერთი ძირითადი განსხვავება
გარანტირებული დანაზოგი
საერთო დანაზოგი
კლიენტს ეკისრება საკრედიტო რისკი (კრედიტუნარიანობა) / ESCO-ს შეუძლია მეტი პროექტის აღება (არასაკრედიტო რესურსით)
ESCO უზრუნველყოფს ფინანსირებას (იღებს საკრედიტო რისკს)
გარანტიები არ არის როგორც წესი (თუმცა მინიმალური შესაძლოა) და დანაზოგები დაკავშირებულია დაზოგილი ენერგიის ღირებულებაზე (დაკავშირებულია ენერგო მატარებლების ფასებთან)
ESCO იძლევა ენერგიის დაზოგვის გარანტიას და გადახდები არის თანმიმდევრული საბაზისო წელთან შესაბამისად
2
2B
Sources: http://www.transparense.eu/eu/trainings/eu-manual (pg. 10)

## Slide 19: გარანტირებული დანაზოგი: დეტალებში
ტექნიკური რისკის აუთსორსინგი
ფინანსური რისკის აუთსორსინგი
ერთპიროვნულობა კლიენტის მიმართ
კლიენტებისა და ESCO ინტერესები და მოლოდინები
უკუ-ეფექტის თავიდან აცილება
კლიენტს შეუძლია ძირითად ბიზნესზე ფოკუსირება
მაქსიმალური დანაზოგები პროფესიულ მხარდაჭერასთან ერთად
2B.1
Source: EESI2020 Facilitator Guideline

## Slide 20: ტექნიკური რისკის აუთსორსინგი
გასაგები მიზეზების გამო, ბევრ კლიენტს არ აქვს ენერგო ეფექტურობის პროექტების განხორციელების ტექნიკური უნარები და საჭირო რესურსები
EPC-ს ფარგლებში, ESCO პასუხისმგებელია ახალი სისტემების შემუშავების, ჩამოყალიბების, ოპერირებისა და ახალი სისტემების შეკეთებაზე, საჭიროების შემთხვევაში - კი დამონტაჟებული სისტემების განახლებაზე ან შეცვლაზე თუ ვერ მუშაობს სათანადოდ
ESCO არის ტექნიკური შესრულების გარანტორი, მას ეკისრება პასუხისმგებლობა თუ შესრულებისა და დაზოგვის მიზნები არ მიიღწევა.
2B.1
Source: EESI2020 Facilitator Guideline (pg 19)

## Slide 21: ფინანსური რისკის აუთსორსინგი
ESCO ხელშეკრულების ფარგლებში იძლევა დანაზოგების მიღწევის გარანტიას.
მხოლოდ ESCO-ს ეკისრება ტექნიკური და სამეწარმეო რისკები გარანტირებული ენერგო დანაზოგების მიღებაზე და არა კლიენტს.
რადგან ESCO- ვალდებულია გადაიხადოს გარანტირებული ფასი, მიუხედავად იმისა მოხდება თუ არა შესაბამისი დანაზოგების მიღება, მას მაღალი მოტივაცია აქვს იმუშაოს შესაფერისად, მით უფრო რომ მისი შემოსავალიც ამაზეა დამოკიდებული.
2B.1
Source: EESI2020 Facilitator Guideline (pg 20)

## Slide 22: კავშირი კლიენტთან
კლიენტი დაუკავშირდება ESCO-ს ყველა საკითხზე ენერგო შესრულების კონტრაქტის ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებებზე.
ერთი ფანჯრის პრინციპი
  EPC-ს ძირითადი უპირატესობა მისი კომფორტულობაა. კლიენტს აღარ სჭირდება გარეშე მომწოდებლების ჩართვა ან საკუთარი რესურსების გამოყენება ტექნიკური სისტემის დაგეგმვის, მშენებლობის და ზედამხედველობისთვის.
ბრალდებების თავიდან აცილება.
  თუ არსებობს საერთო პასუხისმგებლობა მხარეებს შორის და საგარანტიო პირობები არ არის ნათლად გარკვეული, სისტემაში გაუმართაობის დროს ეს გამოიწვევს პროცესების შეფერხებას, ხარჯების ზრდას და საჭირო ღონისძიებების გადავადებას.
2B.1
Source: EESI2020 Facilitator Guideline (pg 20)

## Slide 23: საერთო სახელშეკრულებო ინტერესები
კლიენტი და ESCO არა მხოლოდ დაინტერესებულები არიან რომ მიაღწიონ დანაზოგებს, არამედ ისინი ასევე თანხმდებიან დანაზოგების მიღწევის საშუალებებზე
  ხარჯების-სარგებლის ოპტიმიზაცია
  თანამედროვე, მაღალი ეფექტურობის მქონე მოწყობილობების გამოყენება და მათი გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა
  მუშაობის მონიტორინგის მაღალი სტანდარტების შენარჩუნება
თუმცა, არსებობს გარკვეული სფეროები როდესაც ESCO-სა და კლიენტის ინტერესის თანხვედრა არ ხდება, მაგ. კომფორტის დონეები, როგორიც არის შიდა ტემპერატურა. ასეთი საკითხები უნდა იყოს ნათლად განსაზღვრული ტენდერში და ხელშეკრულებაში, პრაქტიკაში კონფლიქტების თავიდან აცილების მიზნით.
2B.1
Source: EESI2020 Facilitator Guideline (pg 21)

## Slide 24: უკუეფექტის თავიდან აცილება
SOURCES: www.energy-efficiency.gov.uk; https://ac.els-cdn.com/S0301421500000215/1-s2.0-S0301421500000215-main.pdf?_tid=3b8f4c3b-0681-4e73-b7a3-20169192c7c9&acdnat=1551795584_9be91059fdc0c1209cfc3280c37a9343;
EESI2020 Facilitator Guideline (pg 23)
უკუეფექტი: ხდება მაშინ, როდესაც გარკვეული მოწყობილობებიდან მიღებული დანაზოგები გადაადგილებულია ყოფაქცევიდან გამომდინარე.
აქტივების დამატება (თუნდაც ენერგო ეფექტური) იწვევს დე ფაქტო ენერგო მოხმარების ზრდას
ენერგოეფექტური მოწყობილობების მოლოდინის რეჟიმიც იწვევს ენერგიის მოხმარების გაზრდას
ენერგოეფექტურობიდან გამომდინარე დანაზოგები, იძლევა აქტივების ხანგრძლივად და უფრო არაგულისხმიერად გამოყენების საშუალებას
ენერგო ეფექტურობის დანაზოგები შეიძლება შემდგომში დაიხარჯოს არაენერგოეფქეტურ აქტივებზე
2B.1

## Slide 25: კლიენტს შეუძლია ძირითად ბიზნესზე ფოკუსირება
განსაკუთრებით შეესაბამება არატექნიკური ტიპის ბიზნესებს - მაგ. საოფისე შენობები, სკოლები
  შენობის ზედამხედველის ადექვატური კვალიფიკაციისათვის საჭირო ძალისხმევა და ხარჯები ახალი სისტემის ოპერირებასთან დაკავშირებით, შეიძლება იყოს საკმაოდ მაღალი.
  შენობის შიდა პერსონალის დატრენინგება არ არის საჭირო ახლი ტექნიკური პარამეტრების გაცნობისა და მოვლა-შენარჩუნების მიზნით
2B.1
Source: EESI2020 Facilitator Guideline (pg 21)

## Slide 26: პროფესიული მხარდაჭერის საშუალებით დანაზოგების მიღწევა
EPC პროექტი მოიცავს კომპლექსურ სატენდერო პროცესს, რომელიც განსხვავებულად უნდა მომზადდეს.
აუცილებელია მაღალი მოტივაციისა და მრავალმხრივი გამოცდილების მქონე სპეციალიზირებული მხარდაჭერის ჩართვა პროცესში, რომლის საშუალებითაც მოხდება დანაზოგების მიღწევის გარანტირება და პროექტთან დაკავშირებული რისკების გათვალისწინება.
შესაძლოა დახმარება გახდეს საჭირო შუამავლებისა და კონსულტანტების მხრიდან.
გარდა ამისა, აღნიშნულის შედეგად მცირდება პირთა საურთიერთო წრე ამ საკითხებზე და კლიენტს შეუძლია ყურადღება მიაქციოს მისთვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებს.
კლიენტებს შეიძლება არ ქონდეთ უნარები/სურვილი ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარებისთვის, რადგან შეიძლება ეს ზედმეტ ტვირთად მიაჩნდეთ.
  ეს განსაკუთრებით ეხებათ იმ კლიენტებს, რომელთა ძირითადი საქმიანობა არ არის დაკავშირებული ენერგიასთან.
  რთულია თანამშრომლებისთვის ენერგოეფექტური ქცევის წესების გამომუშავება
2B.1
Source: EESI2020 Facilitator Guideline

## Slide 27: აქტივაცია!
რა არის მთავარი განსხვავება გარანტირებულ დანაზოგსა და საერთო დანაზოგებს შორის?
  ვინ ზრუნავს ფინანსირებაზე?
EPC ხელშეკრულების მთავარი უპირატესობები

## Slide 28: შინაარსის მიმოხილვა
1
რა არის EPC და ვინ არინ მონაწილეები?
2
EPC ხელშეკრულების ტიპები
2A
საერთო დანაზოგები
2B
გარანტირებული დანაზოგები
2B.1
დეტალური უპირატესობები
7
პრაქტიკული მაგალითები
6
EPC და ევროკავშირი
8
მაგალითები და შემთხვევები
3
EPC პროცესი
4
EPC ფინანსირება
5
EPC ბარიერები

## Slide 29: EPC პროცესი
წარმოადგენს ერთ-ერთ რთულ პროექტს რომელიც მოითხოვს გრძელვადიან ინვესტიციებს, ეს პროცესი საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს და რთულია იმის გამო, რომ EPC ხელშეკრულებები ძირითადად 3 სხვადასხვა ტიპის ხელშეკრულებისგან შედგება
ხელშეკრულება სამუშაოს შესრულებაზე, საკრედიტო ხელშეკრულება და მომსახურების ხელშეკრულება
გთხოვთ, ასევე გაითვალისწინოთ, რომ პროცესი განსხვავებულია, როდესაც კლიენტი საჯარო სექტორიდან არის
უნდა იყოს კანონებისა და სტანდარტების შესაბამისი
პროცესი ზოგადად უფრო ხანგრძლივია
EPC შუამავლების მიერ ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა და კლიენტების მოთხოვნებზე პასუხის გაცემა
აქვთ გამოცდილება შესაბამისი ზომების, კონტაქტების და შესაძლებლობების იდენტიფიცირებაში
გააჩნიათ შესაბამისი ნოუ-ჰაუ EPC პროცესების სპეციფიკაში
მხარდაჭერა დაფინანსებაში
3
Sources: http://www.transparense.eu/eu/trainings/eu-manual;
Trust EPC South EPC Basics and Financing

## Slide 30: EPC პროცესი
კლიენტი
EPC შუამავალი ან EPC პროვაიდერი
EPC პროვაიდერი
3
Sources: Transparense project Training Module II (pg. 3)

## Slide 31: EPC პროცესი: დეტალურად
პროექტის იდენტიფიცირება
წინასწარი ანალიზი
ენერგო მოხმარების მონაცემების შეგროვება და ანალიზი
დიდი ენერგო დანახარჯების სტანდარტები
ენერგო აუდიტების შესრულება /ექსპლოატაციაში გაშვება
რეკომენდირებული ღონისძიებების პირველი ანგარიშის მოწოდება:
ენერგიისა და ხარჯების ზეგავლენის დაანგარიშება (NPV, მარტივი უკუგება)
გათვალისწინებული უნდა იქნას ხარჯების დანაზოგის გარდა სხვა სარგებელიც (ემისიები, კომფორტი)
3
Sources: Transparense project Training Module II (pg. 3);
Trust EPC South EPC Basics and Financing (pg. 23-37)

## Slide 32: EPC პროცესი: დეტალურად
შესყიდვის პროცედურა
ენერგო და ფინანსური დანაზოგების, გარანტიისა და ოპერირების განსაზღვრა
ფინანსირებას აქვს გადამწყვეტი როლი და არჩევანი დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე (მაგ. პროექტის სპეციფიკა, არსებული რესურსები, ქვეყანაში არსებული ფინანსირების შესაძლებლობები
დანაზოგებთან და საფინანსო-ტექნიკური რისკების რეგულირებასთან დაკავშირებული სპეფიციკა:
ხანგრძლივობა
ინვესტიციის მოცულობა
მხარეთა ვალდებულებები
პროცესის განხორციელების სპეციფიკა და დროის განრიგი
შეფასების მეთოდი
3
Sources: Transparense project Training Module II (pg. 3);
Trust EPC South EPC Basics and Financing (pg. 23-37)

## Slide 33: EPC პროცესი: დეტალურად
ღონისძიებების დანერგვა
გარანტირებული მუშაობა
ESCO შეიმუშავებს პროექტს ხელშეკრულების შესაბამისად
უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს
შესაბამისი ტრენინგი მოწყობილობების სწორად გამოყენებაში
შედგენილი პროტოკოლების გამოყენება შესრულების შესაფასებლად (საერთაშორისო შეფასებისა და შემოწმების პროტოკოლი (IPMVP)
თუ პირობები არ შესრულდება აუცილებელია სანქციების გამოყენება
3
Sources: Transparense project Training Module II (pg. 3);
Trust EPC South EPC Basics and Financing (pg. 23-37)

## Slide 34: EPC პროცესის დროის განრიგი
პროექტის იდენტიფიცირება
წინასწარი ანალიზი
შესყიდვის პროცედურა
ზომების გატარება
გარანტირებული მუშაობა
ხელმძღვანელობასთან წინასწარი მოლაპარაკების ჩათვლით
EPC ტენიკური და ეკონომიკური კვლევის ანალიზი
სატესტო ოპერირება
EPC ხელშეკრულების დასრულება/დახურვა
ზომები და შემოწმება
+
სანქციები შეუსაბამობის შემთხვევაში
წინასწარი ტექნიკური პოტენციალი
+
ფინანსირება, სამართლებრივი ჩარჩო პირობები
3-6 თვე
2-4 თვე
4-6 თვე
3-8 თვე
5-15 წელი
3
Sources: Transparense project Training Module II (pg. 3); http://www.transparense.eu/eu/trainings/eu-manual (pg. 11)

## Slide 35: აქტივაცია!
რატომ არის საჯარო სექტორთან მუშაობა უფრო დიდი დატვირთვა ვიდრე კერძო სექტორთან?
  ვინ დაეხმარება კლიენტს ამ გარემოში?

## Slide 36: შინაარსის მიმოხილვა
1
რა არის EPC და ვინ არინ მონაწილეები?
2
EPC ხელშეკრულების ტიპები
2A
საერთო დანაზოგები
2B
გარანტირებული დანაზოგები
2B.1
დეტალური უპირატესობები
7
პრაქტიკული მაგალითები
6
EPC და ევროკავშირი
8
მაგალითები და შემთხვევები
3
EPC პროცესი
4
EPC ფინანსირება
5
EPC ბარიერები

## Slide 37: EPC ფინანსირება
პროექტის დაფინანსების გადაწყვეტის გზას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მონაწილეთა სტრუქტურაზე.
მნიშვნელოვანი ფაქტორია თუ ვინ არის პასუხისმგებელი დაფინანსებაზე:
კლიენტი?
კრედიტის საშუალებით
ლიზინგის საშუალებით
ESCO?
კრედიტის საშუალებით
ლიზინგის საშუალებით
ფორფაიტინგის (გამოსყიდვა რეგრესის უფლების გარეშე) საშუალებით
არის თუ არა ეს მესამე მხარე?
სუბსიდია?
ინვესტიცია?
მათი კომბინაცია?
4
NOT EXHAUSTIVE
Source: EESI2020 Facilitator Guideline (pg 34)

## Slide 38: კლიენტის მიერ დაფინანსების მაგალითი
კლიენტი
ESCO (EPC პროვაიდერი)
ბანკი
ხარჯების დაზოგვის გარანტიას იძლევა
რეგულარული გადახდები
კაპიტალი პროექტის განსახორციელებლად
გასცემს სესხს
იხდის სესხს
სესხის გარანტია
4
NOT EXHAUSTIVE
Source: EESI2020 Facilitator Guideline (pg 35)

## Slide 39: ESCO-ს მიერ დაფინანსების მაგალითი
ESCO (EPC პროვაიდერი)
კლიენტი
ბანკი
ხარჯების დაზოგვის გარანტია
გადახდები დანაზოგებთან შესაბამისობით
სესხის გაცემა
სესხის გადახდა
4
NOT EXHAUSTIVE
Source: EESI2020 Facilitator Guideline (pg 35)

## Slide 40: დაფინანსების კრიტერიუმები
საუკეთესო გადაწყვეტილება დამოკიდებულია:
პირდაპირი ფინანსირების ხარჯზე (დაფინანსების პირობები, საპროცენტო განაკვეთი, მოსაკრებლები, …)
სამართლებრივი ასპექტები (უფლებები/მოვალეობები, საკუთრება, ხელშეკრუების მოშლა, ვადის ამოწურვის წესები, …)
საფინანსო ინსტიტუტის მიერ მოთხოვნილი უზრუნველყოფა
საგადასახადო პირობები (შესყიდვის მოსაკრებელი/დღგ, კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი, მიწის გადასახადი, …)
ბალანსი და საფინანსო პირობები (ვინ ახდენს ინვესტიციის აქტივაციას, ბალანსი, რომელიც მოქმედებს საკრედიტო ხაზზე, მაასტრიხტის კრიტერიუმები Maastricht criteria, …)
ბიზნესის მართვა (ტრანზაქციების ხარჯები, საკონსულტაციო ხარჯები
Source: EESI2020 Facilitator Guideline (pg 36)
NOT EXHAUSTIVE
4

## Slide 41: აქტივაცია!
გარანტირებული დაზოგვის ხელშეკრულების დროს ვინ იღებს (ყველაზე მეტ) ფინანსურ რისკს?
  რატომ ნიშნავს ეს ნაკლებ ხარჯებს პროექტისთვის?

## Slide 42: შინაარსის მიმოხილვა
1
რა არის EPC და ვინ არინ მონაწილეები?
2
EPC ხელშეკრულების ტიპები
2A
საერთო დანაზოგები
2B
გარანტირებული დანაზოგები
2B.1
დეტალური უპირატესობები
7
პრაქტიკული მაგალითები
6
EPC და ევროკავშირი
8
მაგალითები და შემთხვევები
3
EPC პროცესი
4
EPC ფინანსირება
5
EPC ბარიერები

## Slide 43: ბარიერები/გამოწვევები
ტრანზაქციების ღირებულება
ენერგო შესრულების კონტრაქტის ძირითადი გამოწვევა არის მისი სირთულე, რაც ასევე მოითხოვს წინასწარ სამუშაოებს, რასაც, პროექტის იდენტიფიკაციის სტადიიდან დაწყებული მიმდინარე ენერგო მოხმარების დადგენამდე, საკმაოდ დიდი დრო შეიძლება დასჭირდეს.
სტიმულის გადანაწილება
საჯარო სექტორთან მუშაობის დროს ხშირად ხდება ისე, რომ შენობების მესაკუთრეები ვერ იღებენ სარგებელს მენეჯერების მიერ გატარებული ენერგოდაზოგვის ღონისძიებების შედეგად. დანაზოგები ხშირად მიდის რეგიონალური მთავრობის/სახელმწიფოს და არა პირდაპირ შენობის მენეჯერის ბიუჯეტში. ეს იმას ნიშნავს, რომ სარგებლის განაწილება ხდება შენობის მენეჯერსა და მესაკუთრეს შორის.
თუ ეს ასე მოხდა, მენეჯერმა შეიძლება გადაჭრას პრობლემა წინასწარი მოლაპარაკებების სტადიაზე, მაგრამ აუცილებელია გარკვეული კანონმდებლობის გათვალისწინება. მაგ. ჩეხეთში, საავადმყოფოები იტოვებენ დანაზოგებს მაგრამ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ეს არ შეუძლიათ.
EPC ხელშეკრულებები აგრეთვე შეიძლება ვერ მოხვდეს ფირმების მიმდინარე პროცესებში და დასჭირდეს დამატებითი ტრენინგი.
5
Sources: http://www.transparense.eu/eu/trainings/eu-manual (pgs.36-39)

## Slide 44: ბარიერები/გამოწვევები
სამართლებრივი ჩარჩო პირობები
ევროკავშირის რიგ ქვეყნებში, EPC პროექტებისთვის სპეციალური სახელმძღვანელო პრინციპები არ არის შემუშავებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროექტების განხორციელება ხდება ზოგად კანონმდებლობაზე დაყრდნობით, თუმცა ამის გამო ხშირად გაურკვეველია როგორ უნდა მოხდეს პროექტის ადმინისტრირება და ფინანსური ანგარიშგება.
ეკონომიკური გარემოებები
ყველა პროექტი, რომელსაც აქვს დადებითი შიდა მოგების კოეფიციენტი ან წმინდა მიმდინარე ღირებულება (IRRs ან NPVs) დაფინანსდება ავტომატურად, რადგან პროექტები სხვა ფინანსურ კრიტერიუმებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს. მაგ. პროექტს შესაძლოა ქონდეს დადებითი IRR, მაგრამ არ შეესაბამებოდეს შიდა ზღვრული მოგების განაკვეთს დაფინანსებისთვის. რადგან EPC პროექტები ხშირად მნიშვნელოვან ხარჯებს მოითხოვს, მათი გამოყენება მიზანშეწონილია მხოლოდ დიდი პროექტების შემთხვევაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ შედარებით მცირე ზომის ენერგოდაზოგვის ღონისძიებები შესაძლოა არ იყოს ამ ტიპის დაფინანსებისთვის შესაფერისი.
5
Sources: http://www.transparense.eu/eu/trainings/eu-manual (pgs.36-39)

## Slide 45: შინაარსის მიმოხილვა
1
რა არის EPC და ვინ არინ მონაწილეები?
2
EPC ხელშეკრულების ტიპები
2A
საერთო დანაზოგები
2B
გარანტირებული დანაზოგები
2B.1
დეტალური უპირატესობები
7
პრაქტიკული მაგალითები
6
EPC და ევროკავშირი
8
მაგალითები და შემთხვევები
3
EPC პროცესი
4
EPC ფინანსირება
5
EPC ბარიერები

## Slide 46: ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის პოლიტიკა
EPC-ს ენერგო დაზოგვის უნარი აღიარებულია სხვადასხვა ევროკავშირის დირექტივებისა და ევროპული ინიციატივების ფარგლებში, მაგ. ენერგოეფექტურობის დირექტივა (2012/27/EU; EED)
ენერგოეფექტურობის დირექტივა – აყალიბებს მისი მხარდაჭერის ზოგადი პრინციპებს, ევროკავშირის 2020 წლის მიზნების მისაღწევად. წევრ ქვეყნებს მოეთხოვებათ ეროვნული ენერგოეფექტურობის მიზნების დასახვა 2020 წლისათვის
  მოითხოვს აუცილებელი ენერგოდამზოგავი ღონისძიებების გატარებას, რაც მოიცავს საჯარო შენობების განახლებას, კომუნალური ენერგო დანაზოგების სქემების შემუშავებას, ენერგო აუდიტებს ყველა დიდი ფირმისათვის.
  მე-18 მუხლის თანახმად წევრ ქვეყნებზე ვრცელდება ვალდებულებები ენერგო მომსახურების ბაზრის მხარდასაჭერად
6
Sources: http://www.buildup.eu/sites/default/files/content/Mobilising_investment_EE_FINAL.pdf; http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106624/kjna28716enn.pdf; http://www.transparense.eu/eu/trainings/eu-manual

## Slide 47: ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის პოლიტიკა
ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის დირექტივა ყველა საჯარო სტრუქტურაში როგორც რეგიონალურ ასევე ადგილობრივ დონეზე სოციალური დაწესებულებების ჩათვლით, მხარს უჭერს ენერგო შესრულების ხელშეკრულებების გაფორმებას, რომელთა საშუალებითაც ხდება განახლებების ღონისძიებების დაფინანსება და ენერგოეფექტურობაში ინვესტიციების განხორციელება.
გარდა ამისა, EPC-ს როლი ასევე აღნიშნულია კომუნიკეში „სუფთ ენერგია ყველა ევროპელს“, რომლის თანახმადაც EPC-ს როლი უნდა გაიზარდოს განსაკუთრებით საჯარო სექტორში, რადგან მის ფარგლებში შემოთავაზებულია ერთიანი მიდგომა განახლებებისადმი, რაც გულისხმობს დაფინანსებას, განახლებებს, სამუშაოების შესრულებას და ენერგო მენეჯმენტის ღონისძიებებს.
6
Sources: http://www.buildup.eu/sites/default/files/content/Mobilising_investment_EE_FINAL.pdf; http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106624/kjna28716enn.pdf; http://www.transparense.eu/eu/trainings/eu-manual

## Slide 48: ბაზარი ევროკავშირში (2016 წ. მდგომარეობით)
Source: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106624/kjna28716enn.pdf (pg 15)
6
 | განვითარების დონე |  | ცვლილებები 2013-2016 | 
ქვეყანა | სრულყოფილი ESCO ბაზარი | EPC სექტორი | ESC ნაწილი | EPC ნაწილი
AT | შესანიშნავი | შესანიშნავი | მცირედი ვარდნა | მცირედი ზრდა
BE | საშუალო | საშუალო | უცვლელი | მცირედი ზრდა
BG | წინასწარი | ინიციატივა | უცვლელი | მცირედი ზრდა (წინა ზრდასთან შედარებით)
CR | წინასწარი | წინასწარი-ახლახანს ინიცირებული | მცირედი ზრდა | მცირდი ზრდა
CY | ინიციატივა | ინიციატივა | მხოლოდ EPC | პირველი მცდელობა
CZ | შესანიშნავი | კარგად განვითარებული | უცვლელი | მცირედი ზრდა
DK | კარგად განვით. | კარგად განვით. | უცვლელი | მცირედი ზრდა
EE | არარსებული | არარსებული | მცირედი ვარდნა | მცირედი ვარდნა
FI | საშუალო | საშუალო | უცვლელი | უცვლელი
FR | შესანიშნავი | საშუალო | უცვლელი | უცვლელი
DE | შესანიშნავი | შესანიშნავი | უცვლელი | „მცირედი ვარდნა, მაგრამ ზრდა გარკვეულ რეგიონებში. მაგ. ბადენ -ვუტემბერგში“
GR | ინიციატივა | ინიციატივა | უცვლელი | უცვლელი
HU | წინასწარი | წინასწარი | მცირედი ვარდნა | მცირედი ვარდნა (ზრდის შემდეგ)
 | განვითარების დონე |  | ცვლილება 2013-2016 | 
ქვეყანა | სრულყოფილი ESCO ბაზარი | EPC სექტორი | ESC ნაწილი | EPC ნაწილი
IE | არ არსებობს | საშუალო | არ არსებობს | ზრდა
IT | შესანიშნავი | შესანისნავი | უცვლელი | მცირედი გაფართოება
LV | წინასწარი | წინასწარი | უცვლელი | შეჩერება
LT | წინასწარი | წინასწარი | უცვლელი | უცვლელი ზომაში, მაგრამ გაუმჯობესებული ბაზროს მდგომარეობის მხრივ
LU | საშუალო | წინასწარი | უცვლელი | მცირედი ზრდა
MT | არარსებული | არარსებული | უცვლელი | უცვლელი
NL | საშუალო | საშუალო | უცვლელი | დიდი ზრდა
PL | წინასწარი | წინასწარი | უცვლელი | ნელი ზრდა
PT | წინასწარი | წინასწარი | მცირედი ზრდა | ძალიან ნელი ზრდა
RO | წინასწარი | წინასწარი | უცვლელი | უცვლელი (პირობები ოდნავ გაუმჯობესდა)
SK | საშუალო | საშუალო | ზრდა | დიდი ზრდა
SI | წინასწარი | წინასწარი | მცირედი ზრდა | მცირედი ზრდა
ES | საშუალო | კარგად განვით. | არ არსებობს | ზრდა
SE | წინასწარი | საშუალო | მცირედი ზრდა | შემცირება
UK | საშუალო | შესანიშნავი | ზრდა | დიდი ზრდა

## Slide 49: ევროპული ქცევის კოდექსი
EPC წარმატებით განხორციელებისათვის, ქცევის კოდექსი უნდა იყოს გამჭვირვალე, ენერგო სექტორში გამჭვირვალეობის უზრუნველსაყოფად
განსაზღვრავს კრიტიკულ ღირებულებებს და პრინციპებს, რომელთა დაცვაც აუცილებელია ხელმომწერების მხრიდან
ნებაყოფლობითია და არ არის სავალდებულო
ESCO-ს ბაზრის მონაწილე მხარეების მიერ შემოთავაზებული იქნა ქცევის კოდექსის განახლება და სათანადოდ კონტროლირებად ხარისხის მართვის სისტემამდე მისი მიყვანა, რაც ჯერჯერობით არ შესრულებულა
Source: https://www.euesco.org/european-code-of-conduct-for-epc/index.html
6

## Slide 50: ევროპული ქცევის კოდექსი
1. EPC მომწოდებელი უზრუნველყოფს ეკონომიკურად ეფექტურ დანაზოგებს
2. EPC მომწოდებელი თავის თავზე იღებს შესრულების რისკებს
3. დანაზოგები გარანტირებულია EPC პროვაიდერის მიერ და განსაზღვრულია მართვისა და შემოწმების სისტემით
4. EPC პროვაიდერი მხარს უჭერს გრძელვადიანი ენერგო მართვის სისტემის გამოყენებას
5. ურთიერთობა EPC პროვაიდერსა და კლიენტს შორის გრძელვადიანია და დამყარებულია თანასწორობისა და გამჭვირვალობის პრინციპზე
6. ამ პროცესის ყველა ეტაპი სამართლიანია და სრულყოფილად სრულდება
7. EPC პროვაიდერი მხარს უჭერს კლიენტს EPC პროექტის დაფინანსებაში
8. EPC პროვაიდერი უზრუნველყოფს პროექტის შესრულებისთვის სათანადო კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლებს
9. EPC პროვაიდერი ყურადღებას ამახვილებს შესრულების მაღალ ხარისხზე პროექტის განხორციელების ყველა ეტაპზე
Source: www.transparense.eu/eu/epc‐code‐of‐conduct
6

## Slide 51: შინაარსის მიმოხილვა
1
რა არის EPC და ვინ არინ მონაწილეები?
2
EPC ხელშეკრულების ტიპები
2A
საერთო დანაზოგები
2B
გარანტირებული დანაზოგები
2B.1
დეტალური უპირატესობები
7
პრაქტიკული მაგალითები
6
EPC და ევროკავშირი
8
მაგალითები და შემთხვევები
3
EPC პროცესი
4
EPC ფინანსირება
5
EPC ბარიერები

## Slide 52: EPC პრაქტიკული მაგალითი: ქუჩის განათების მოდერნიზება რადომში
მაისი 2019

## Slide 53: პროექტისა და გარემოებებისმიმოხილვა
პროექტის მიმოხილვა
2013წ. ქ. რადომში მუშაობდა დაახლ. 22,500 ქუჩის სანათი, რომელთაგანაც 11,514 ერთეული იყო მუნიციპალური გზებისა და ტრანსპორტის კომპანიის საკუთრებაში (51%) (Miejski Zakład Dróg i Komunikacji – MZDiK). დანარჩენი ქუჩის განათება ეკუთვნოდა PGE-ს (Polska Grupa Energetyczna – პოლონეთის უმსხვილესი ენერგო კომპანია) – ერთ-ერთი შვილობილი კომპანია უზრუნველყოფდა ქ. რადომში ელექტროენერგიის მიწოდებას ქუჩების განათებისთვის. ეს ხორციელდება გამანაწილებელი აპარატურით, რაც ასევე ეკუთვნის როგორც ქალაქს ასევე PGE-ს.
პროექტი მოიცავდა 3,566 ქუჩის განათების სისტემას, რომელიც იყო MZDiK-ის საკუთრებაში. პროექტის მიზანი იყო სულ მცირე 40%-იანი ენერგოდანაზოგის მიღწევა.
პროექტის ხანგრძლივობა მიახლოებით დაანგარიშებული იყო 11 წელზე (2013-2023).
გარემოებების მიმოხილვა პროექტის განხორციელებამდე
3,566 ქუჩის განათებიდან 406 იყო 400-ვატიანი, 700 ერთეული - 250ვტ, 756 – 150ვტ, ხოლო 1704 ერთეული - 100ვტ.
ქუჩის განათების სტრუქტურა პროექტის განხორციელებამდე ხასიათდებოდა განათებული მოწყობილობების, ბოძების სიმაღლეებისა და ბოძებს შორის არჩეული ენერგიის მაღალი ამპლიტუდით
ქუჩის განათების სტრუქტურა განხორციელებამდე:
100ვტ და 150ვტ-იანი ნათურები – განათების ბოძები სიმაღლით 7-დან 12 მ-მდე, ბოძებს შორის მანძილი25-დან 40მ-მდე;
400ვტ-იანი ნათურები – ჩვეულებრივ დიდი სიმძლავრის, , განათების სისტემის დაახლოებით ნახევარი იყო არასწორად შერჩეული;
150ვტ და 250ვტ სანათები – დაახლ. 25% იყო არასწორად შერჩეული
7
7

## Slide 54: არასაინვესტიციო სცენარი (1/2)
7
არა-საინვესტიციო სცენარის მიახლოებითი ხარჯები
ენერგო ხარჯების მიახლოებითი დაანგარიშებისთვის გამოყენებული იყო 2012 წლის ტარიფები – ერთეულის ფასი შეადგენდა მიახლოებით 0.48 პოლონურ ზლოტს/კვტსთ (ელექტროენერგიის ფასის, სადისტრიბუციო მოსაკრებლისა და ფიქსირებული ელექტროენერგიის მოსაკრებლის ჩათვლით). 2012 წლისთვის ინფლაციის დონე იყო 3.0%, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროექტის პირველი წლისთვის -2013, ერთეულის ფასი მიახლოებით იქნებოდა 0.495 პოლონ. ზლოტი/კვტსთ. შემდგომი წლების ინფლაციის განაკვეთი მიახლოებით დაანგარიშებული იყო დაახლ. 2.2%
გაანგარიშების მიზნებისათვის, ფასებში და მოვლა-შენარჩუნების ხარჯებში ცვლილებები რეალურ დროში არ იქნა გათვალისწინებული.
ყოველწლიურად შეცვლილი აქტივების რაოდენობა დაანგარიშებულია ამ აქტივების სიცოცხლისუნარიანობის საფუძველზე. სინათლის წყაროების და ნატრიუმის ნათურის ელექტრო მომარაგება სავარაუდოდ დაანგარიშებულია 2.5 წელზე, ხოლო სხვა სანათების 15 წელზე.
ქუჩის განათების აქტივების წლიური საოპერაციო დრო მიახლოებით - 4,024 სთ.
ქუჩის განათების მთლიანი წლიური დაანგარიშება არა-საინვესტიციო სცენარში 2013 წლისათვის წარმოდგენილია მოცემულ ცხრილში.
Calculation of the total annual cost of street lightning in the non-investment scenario for 2013

## Slide 55: არა-საინვესტიციო სცენარი (2/2)
7
არა-საინვესტიციო სცენარის შემაჯამებელი მიმოხილვა
არა-საინვესტიციო სცენარის მთლიანი ხარჯები წარმოდგენილია ცხრილში.
მთლიანი ხარჯების მიმოხილვა არა-საინვესტიციო სცენარში
ინვესტიციის გარეშე

## Slide 56: ტექნიკური მასშტაბი, დროის-გრაფიკი და კაპიტალური ხარჯები
პროექტის ტექნიკური მასშტაბი
პროექტი განხორციელდა ქალაქ რადომში, NFOŚiGW GIS ნაწილი 6, SOWA - ენერგიის დაზოგვის ქუჩის განათების პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად. პროექტი მოიცავს 100 გამანაწილებელ ერთეულს და 3,566 ქუჩის განათების პუნქტს. პროექტის განხორციელება მიმდინარეობდა 3 წლის განმავლობაში 2013-დან 2015 წლამდე.
არსებული განათების ინფრასტრუქტურა უნდა შეცვლილიყო ლედ ტექნოლოგიის ენერგო ეფექტური განათების სისტემით 90-დან 115 ლუმენი/ვტ, ხოლო ელექტროენერგიის სისტემას უნდა მიეღწია ენერგო ეფექტურობის 92%-თვის.
პროექტის დროის განრიგი
პროექტის დროის განრიგი სავარაუდოდ მოიცავდა 6 საინსტოლაციო ფაზას - თითოეული ფაზა მოიცავდა დაახლ. 600 განათების ერთეულის შეცვლას. დროის განრიგი დაახლოებით ასეთია:
4კვარტალი2013 – სანათების მარაგის შერჩევა
1კვარტალი2014 განათების პროექტების მოსამზადებელი სამუშაოები აქტივების ცლილების პირველ ფაზაში
2კვარტ2014 – პირველადი აქტივების შეცვლის ფაზა და მოსამზადებელი სამუშაოები განათების პროექტებისთვის მეორადი აქტივების ცვლილების ფაზაში
3კვარტ2014 – მეორადი აქტივები - შეცვლის ფაზა და მოსამზადებელი სამუშაოები განათების პროექტებისთვის მესამე აქტივების შეცვლის ფაზაში
4კვარტ2014 – მესამე აქტივების შეცვლის ფაზა და განათების პროექტებისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები აქტივების შეცვლის მეოთხე ფაზაში.
1კვარტ2015 – მეოთხე აქტივების ცვლილების ფაზა და განათების პროექტების მოსამზადებელი სამუშაოები მეხუთე აქტივების შეცვლის ფაზაში
2კვარტ2015 – მეხუთე აქტივების შეცვლის ფაზა და მოსამზადებელი სამუშაოები განათების პროექტებისთვის მეექვსე აქტივების შცვლის ფაზაში
3კვარტალი2015 – მეექვე აქტივების შეცვლის ფაზა
4კვარტალი2015 – საინსტოლაციო ფაზის დასრულების სამუშაოები
პროექტთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები
პროექტთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები წარმოდგენილია ცხრილში. მომდევნო წლებში კაპ. ხარჯები არ არის გათვალისწინებული.
 | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  | 
 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
აუდიტი და პროექტის მომზადება [პოლ. ზლოტი | - | 56,250 | - | - | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | - | -
აღჭურვა [პოლონ. ზლოტ] | - | - | - | - | - | 932,300 | 932,300 | 932,300 | 932,300 | 932,300 | 932,300 | -
ინსტოლაცია და აქტივაცია [პოლ. ზლოტი] | - | - | - | - | - | 106,980 | 106,980 | 106,980 | 106,980 | 106,980 | 106,980 | -
მთლიანი კაპიტალდაბანდება [პოლ. ზლოტი] | - | 56,250 | - | - | 64,000 | 1,103,280 | 1,103,280 | 1,103,280 | 1,103,280 | 1,103,280 | 1,039,280 | -
პროექტთან დაკავშირებული კაპიტალდაბანდებები

## Slide 57: პროექტის დაფინანსება
7
პროექტის დაფინანსება
პროექტი დაფინანსდა:
ქალაქის მიერ გამოყოფილი კაპიტალით (55%)
SOWA დაფინანსების მექანიზმი (45%) – SOWA არის გარემოს დაცვისა და წყლის მართვის ეროვნული ფონდის დაფინანსების მექანიზმი ქუჩების განათების ენერგოეფექტური პროექტებისათვის. შესაბამისობის კრიტერიუმები SOWA-ს პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებისთვის შეადგენს: ენერგიის მოხმარების შემცირებას დაახლოებით 40%-ით და ყოველწლიური ენერგიის მოხმარების 150მგვტსთ შემცირებას.
პროექტის ფინანსირების საჭიროებები და სტრუქტურა წარმოდგენილია ცხრილში:
 | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  | 
 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
კაპიტალური ხარჯი [პოლ. ზლოტი] | - | 56,250 | - | - | 64,000 | 1,103,280 | 1,103,280 | 1,103,280 | 1,103,280 | 1,103,280 | 1,039,280 | -
SOWA (სუბსიდია) [პოლ. ზლოტი | - | - | - | - | - | 54,113 | 496,476 | 496,476 | 496,476 | 496,476 | 496,476 | 467,676
ქალაქის საკუთარი რესურსი [პოლ. ზლოტი] | - | 56,250 | - | - | 64,000 | 1,049,168 | 606,804 | 606,804 | 606,804 | 606,804 | 542,804 | -467,676

## Slide 58: პროექტის ეკონომიკური მდგრადობა(1/3)
7
პოლონური ზლოტი | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  | 
 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
თანხების გადინება | - | -56,250 | - | - | -64,000 | -1 103,280 | -1,103,280 | -1,103,280 | -1,103,280 | -1,103,280 | -1,039,280 | -
კაპიტალური ხარჯი | - | -56,250 | - | - | -64,000 | -1 103,280 | -1,103,280 | -1,103,280 | -1,103,280 | -1,103,280 | -1,039,280 | -
თანხების შემოსვლა [პოლ. ზლოტი | - | - | - | - | - | 76,523 | 564,041 | 609,647 | 655,707 | 702,226 | 749,205 | 773,559
MZDiK-ის დანაზოგები | - | - | - | - | - | 22,410 | 67,565 | 113,171 | 159,231 | 205,750 | 252,729 | 277,083
SOWA (სუბსიდია) | - | - | - | - | - | 54,113 | 496,476 | 496,476 | 496,476 | 496,476 | 496,476 | 496,476
ნაღდი ფულის სუფთა ცვლილება [პოლ. ზლოტი] | - | -56 250 | - | - | -64 000 | -1 026 757 | -539 239 | -493 633 | -447 573 | -401 054 | -290 075 | 773 559
პოლონური ზლოტი | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
თანხების გადინება | - | - | - | - | - | - | - | -
კაპიტალური ხარჯი | - | - | - | - | - | - | - | -
თანხების შემოსვლა [პოლ. ზლოტი | 1,110,583 | 1,132,962 | 1,155,791 | 1,179,081 | 1,157,014 | 1,041,469 | 1,062,455 | 1,105,166
MZDiK-ის დანაზოგები | 1,110,583 | 1,132,962 | 1,155,791 | 1,179,081 | 1,157,014 | 1,041,469 | 1,062,455 | 1,105,166
SOWA (სუბსიდია) | - | - | - | - | - | - | - | -
ნაღდი ფულის სუფთა ცვლილება [პოლ. ზლოტი] | 1,110,583 | 1,132,962 | 1,155,791 | 1,179,081 | 1,157,014 | 1,041,469 | 1,062,455 | 1,105,166
კვლევის ავტორების მიერ დადგენილი ენერგო დანაზოგები MZDiK-ის ფარგლებში შეადგენდა დაახლ. 1.1-1.2მილიონ პოლონურ ზლოტს წლიურად. დეტალური ფულადი სახსრების ბრუნვა პროექტის ფარგლებში წარმოდგენილია ქვემოთ.

## Slide 59: პროექტის ეკონომიკური მდგრადობა(2/3)
7
პროექტის მდგრადობის ანალიზი განხორციელდა ორი სცენარის საფუძველზე: სუბსიდიის გარეშე (100% დაფინანსება საკუთარი კაპიტალიდან) და ევროკავშირის სუბსიდიით (45% სუბსიდია, 55% კაპიტალიდან). ანალიზის დისკონტ. განაკვეთის სახით აღებულ იქნა 6.2% (4.0% განაკვეთი რეალურ პირობებში +2.2% ინფლაცია). NPV და IRR დაანგარიშება ორივე შემთხვევაში მოცემულია ქვემოთ:
პროექტის ფინანსური ეფექტურობა SOWA-ს სუბსიდიის გარეშე
 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
თანხების გადინება [პოლ. ზლოტი] | 56,250 | 3,373,840 | 3,245,840 | - | - | - | - | - | - | - | -
შემოდინება [პოლონ. ზლოტი] | - | 203,146 | 894,793 | 1,110,583 | 1,132,962 | 1,155,791 | 1,179,081 | 1,157,014 | 1,041,469 | 1,062,455 | 1,105,166
ნაღდი ფულის სუფთა ცვლილება [პოლონ. ზლოტი] | -56,250 | -3,170,694 | -2,351,047 | 1,110,583 | 1,132,962 | 1,155,791 | 1,179,081 | 1,157,014 | 1,041,469 | 1,062,455 | 1,105,166
დისკონტირებული თანხების ბრუნვა (სადისკონტო განაკვეთი 6.2%) | -56,250 | -2,985,588 | -2,084,550 | 927,209 | 890,671 | 855,572 | 821,858 | 759,394 | 643,651 | 618,287 | 605,595
NPV | 995 848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IRR | 10.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 60: პროექტის ეკონომიკური მდგრადობა(3/3)
7
პროექტის ფინანსური მდგრადობა SOWA-ს სუბსიდიით
შეჯამება –კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ პროექტის განხორციელება SOWA-ს სუბსიდიის გარეშეც, ეკონომიკურად გამართლებულია და ამ შემთხვევაშიც მიღებულ იქნება NPV 1.0 მილიონი პოლონური ზლოტი. სუბსიდიების არსებობის შემთხვევაში კი პროექტი უფრო მეტად მდგრადი იქნება, NPV - 3.7მილიონი პოლონური ზლოტი.
 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
თანხების გადინება [PLN] | 56,250 | 3,373,840 | 3,245,840 | - | - | - | - | - | - | - | -
შემოდინება [PLN] | - | 1,250,211 | 2,880,697 | 1,110,583 | 1,132,962 | 1,155,791 | 1,179,081 | 1,157,014 | 1,041,469 | 1,062,455 | 1,105,166
ნაღდი ფულის სუფთა ცვლილება [პოლონ. ზლოტი] | -56,250 | -2,123,629 | -365,143 | 1,110,583 | 1,132,962 | 1,155,791 | 1,179,081 | 1,157,014 | 1,041,469 | 1,062,455 | 1,105,166
დისკონტირებული თანხების ბრუნვა (სადისკონტო განაკვეთი 6.2%) | -56,250 | -1,999,651 | -323,753 | 927,209 | 890,671 | 855,572 | 821,858 | 759,394 | 643,651 | 618,287 | 605,595
NPV | 3,742,582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IRR | 30.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 61: EPC ხელშკრულების განხორციელება(1/2)
7
EPC ხელშეკრულება
მუნიციპალიტეტმა ხელი მოაწერა EPC ხელშეკრულებას კომპანიასთან, რომელსაც ქონდა ამ სფეროში გამოცდილება. შეთანხმების მიხედვით, კონტრაქტორმა შეასრულა სამშენებლო სამუშოები და დააფინანსა პროექტი, წლიურად დანაზოგების 65% იქნება გადახდილი პროექტის მიერ 2018-2031.
ცხრილში მოცემულია კონტრაქტორსა და მუნიციპალიტეტს შორის ფინანსების ბრუნვა.
მუნიციპალიტეტის ფინანსური ბრუნვა და მიახლოებითი NPV
As no expenditures were assumed the IRR for the Municipality cannot be calculated.
 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
სახსრების გადინება [პოლ. ზლოტი | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
შემოსვლა [პოლ. ზლოტი | 71,101 | 313,178 | 388,704 | 396,537 | 404,527 | 412,678 | 404,955 | 364,514 | 371,859 | 386,808
ნაღდი ფულის სუფთა ცვლილება [პოლ. ზლოტი] | 71,101 | 313,178 | 388,704 | 396,537 | 404,527 | 412,678 | 404,955 | 364,514 | 371,859 | 386,808
NPV | 2 641 630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 62: EPC ხელშეკრულების განხორციელება (2/2)
7
კონტრაქტორის თანხების ბრუნვა და მიახლოებითი IRR
კონტრაქტორის IRR რეალურ პირობებში დათვლილი იყო 15.6%. NPV-ს დაანგარიშება 6.2%-იანი სადისკონტო განაკვეთზე არის მხოლოდ თვალსაჩინოებისთვის – რეალური სადისკონტო განაკვეთი, რომელიც უნდა იქნას გამოყენებული NPV-ს დასაანგარიშებლად დამოკიდებულია კონტრაქტორის ინდივიდუალურ მდგომარეობაზე და პროექტისათვის გამოყოფილი კაპიტალის ფორმაზე. კონტრაქტორი თანხმდება EPC პირობებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება არის 15.6%-ზე დაბალი და ნიშნავს, რომ პროექტი ეკონომიკურად მდგრადია.
 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
სახსრების გადინება [პოლ. ზლოტი | -3,373,840 | -3,245,840 | - | - | - | - | - | - | - | -
შემოსვლა [პოლ. ზლოტი | 1,179,110 | 2,567,519 | 721,879 | 736,425 | 751,264 | 766,403 | 752,059 | 676,955 | 690,596 | 718,358
ნაღდი ფულის სუფთა ცვლილება [პოლ. ზლოტი] | -2,194,730 | -678,321 | 721,879 | 736,425 | 751,264 | 766,403 | 752,059 | 676,955 | 690,596 | 718,358
NPV | 1 392 729 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IRR | 15.6% |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 63: პრაქტიკული მაგალითის მიმოხილვა
MZDiK-ის პრაქტიკული მაგალითი ასახავს EPC და სუბსიდიის მექანიზმის კომბინაციით ენერგო ეფექტურობის პროექტების განხორციელების შესაძლებლობებს საჯარო სექტორში, რომლის დროსაც საკუთრი კაპიტალი გამოყენებულია ძალიან მცირე ოდენობით ან საერთოდ არ არის გამოყენებული.
პროექტი ეკონომიკურად გამართლებულია სუბსიდიების გარეშეც, თუმცა ამ დროს კომპანიის მხრიდან საჭიროა დიდი ოდენობით ინვესტიცია.
სუბსიდიებისა და EPC ფორმულის გამოყენებით, MZDiK-მა შეძლო პროექტის განხორციელება მინიმალური კაპიტალდაბანდებით და მიღებული დანაზოგების გამოყენება სხვა პროექტებში.
7

## Slide 64: შინაარსის მიმოხილვა
1
რა არის EPC და ვინ არინ მონაწილეები?
2
EPC ხელშეკრულების ტიპები
2A
საერთო დანაზოგები
2B
გარანტირებული დანაზოგები
2B.1
დეტალური უპირატესობები
7
პრაქტიკული მაგალითები
6
EPC და ევროკავშირი
8
მაგალითები და შემთხვევები
3
EPC პროცესი
4
EPC ფინანსირება
5
EPC ბარიერები

## Slide 65: მუნიციპალიტეტის მაგალითი: სავარჯიშოები
აქვს თუ არა აზრი შენობების განახლებას? დაიანგარიშეთ პროექტის NPV და IRR, იმის გათვალისწინებით, რომ მუნიციპალიტეტს შეუძლია დააფინანსოს პროექტი ნაღდი ფულით
დაიანგარიშეთ NPV დაIRR, იმის გათვალისწინებით, რომ მუნიციპალიტეტი მიიღებს 80%-იან სუბსიდიას ევროკავშირისგან.
დაიანგარიშეთ NPV და RR მუნიციპალიტეტისთვის და ენერგო შემსრულებელი კომპანიისთვის (EPC Company). შესაძლებელია თუ არა ორივე შემთხვევაში NPV და IRR დათვლა?
8

## Slide 66: პასუხი: სავარჯიშო 1
8
(€) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 | 2033
გასავალი | -6,785 | -556,136 | 0 | 0 | 0
შემოსავალი (ელ. ენერგიისა და გათბობის დანაზოგები ) | 0 | 0 | 25,999 | 25,999 | 25,999
დარჩენილი ღირებულება | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,595
სუფთა ნაღდი ფული | -6,785 | -556,136 | 25,999 | 25,999 | 230,594
NPV | -163,964 |  |  |  | 
IRR | 0.10% |  |  |  | 

## Slide 67: პასუხი: სავარჯიში 2
8
(€) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 | 2033
გასავალი | -6,785 | -556,136 | 0 | 0 | 0
მთლიანი შემოსავალი | 0 | 0 | 476,335 | 25,999 | 25,999
ელექტროენერგიისა და გათბობის დანაზოგი | 0 | 0 | 25,999 | 25,999 | 25,999
სუბსიდია | 0 | 0 | 450,337 | 0 | 0
დარჩენილი ღირებულება | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,595
სუფთა ნაღდი ფული | -6,785 | -556,136 | 476,335 | 25,999 | 230,594
NPV | 252,406 |  |  |  | 
IRR | 15.39% |  |  |  | 

## Slide 68: პასუხი: სავარჯიშო 3
მუნიციპალიტეტისთვის
8
(ევროში) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 | 2033
გასავალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
შემოსავალი (დანაზოგის 10% ) | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 2600
დარჩენილი ღირებულება | 0 | 0 | 0 | 0 | 204595
სუფთა ნაღდი ფული | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 207195
NPV | 140010 |  |  |  | 

## Slide 69: პასუხი: სავარჯიშო 3
კონტრაქტორისთვის
8
(ევროში) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 | 2033
გასავალი | -6,785 | -556,136 | 0 | 0 | 0
მთლიანი შემოსავალი | 0 | 0 | 473,735 | 23,399 | 23,399
ელექტროენერგიასა და გათბობის დანაზოგის 20% | 0 | 0 | 23,399 | 23,399 | 23,399
სუბსიდია | 0 | 0 | 450,337 | 0 | 0
სუფთა ნაღდი ფული | -6,785 | -556,136 | 473,735 | 23,399 | 23,399
NPV (დაახლ. 4.0% სადისკონტო განაკვეთი) | 112,489 |  |  |  | 
IRR | 11.44% |  |  |  | 

## Slide 70: მუნიციპალიტეტის შემთხვევა: სადისკუსიო კითხვები
რას იღებს ამ პროექტის შედეგად მუნიციპალიტეტი? არის თუ არა ეს კარგი გარიგება?
გამართლებულია თუ არა ეს პროექტი სუბსიდიის გარეშე? რა არის სუბსიდიის როლი ენერგოეფექტურობაში? უნდა დაფინანსდეს თუ არა სუბსიდიით უარყოფითი NPV-ს შემთხვევაში პროექტი?
რას იღებს კონტრაქტორი ამ პროექტიდან?
რომელს უფრო გავს ეს გარიგება გარანტირებულ დანაზოგს თუ საერთო დანაზოგს? რატომ?
8

## Slide 71: დასკვნა: EPC ძირითადი მახასიათებლები
სრულყოფილი მომსახურება
  ESCO უზრუნველყოფს ყველა სახის სერვისს პროექტის დიზაინისა და განხორციელებისათვის კლიენტისათვის, პირველადი ენერგო აუდიტიდან დაწყებული პროექტის დანაზოგების გრძელვადიანი მონიტორინგისა და დამოწმების ჩათვლით.
ყოვლისმომცველი ღონისძიებები
  ESCO უზრუნველყოფს ღონისძიებების ნუსხას, რომელიც ჭირდება კონკრეტულ პროექტს/დაწესებულებას და შეიძლება მოიცავდეს ენერგო ეფექტურობას, განახლებად ენერგიას, განაწილებულ გენერირებას, წყლის დაცვას, მასალებსა და ღონისძიებებს.
რისკებს საკუთარ თავზე იღებს ESCO
Sources: https://www.energystar.gov/ia/partners/spp_res/Introduction_to_Performance_Contracting.pdf and http://www.transparense.eu/eu/trainings/eu-manual (pg. 8)

## Slide 72: დასკვნა: EPC ძირითადი მახასიათებლები
მხარდაჭერა პროექტის დაფინანსებაში
  EPC პროექტის დაფინანსების კაპიტალი შეიძლება უზრუნველყოფილ იქნას კლიენტის საკუთარი რესურსით, EPC პროვაიდერის ან მესამე მხარის მიერ. EPC-ს პროვაიდერის მხრიდან ფინანსური უზრუნველყოფა არის ერთ-ერთი ალტერნატივა და არა EPC პროექტის განხორციელების აუცილებელი პირობა
პროექტის ფარგლებში დანაზოგების გარანტია
  ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, ESCO-ს შეუძლია პროექტის მიერ წარმობული დანაზოგების გარანტია, რომელიც საკმარისი იქნება პროექტის განმავლობაში ხარჯების დაფინანსებისათვის.
Sources: https://www.energystar.gov/ia/partners/spp_res/Introduction_to_Performance_Contracting.pdf and http://www.transparense.eu/eu/trainings/eu-manual (pg. 8)